## Slide 1
КОСМОХАКАТОН 2026 // САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТОПЛИВНЫЙ КОСМОКОНТУР (2035)
Оптимизация материального баланса, стоимости жизненного цикла (LCC) и устойчивости снабжения цислунарного Орбитального топливного узла (ОТУ) на 2035–2040 гг.
★ ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ: 11.81% (–1 096.8 МЛН У.Е. NPV / –1 384.5 МЛН LCC) ★ КРИТИЧЕСКИЙ SLA: 100.0% // ПИЛОТИРУЕМЫЕ МИССИИ ЗАЩИЩЕНЫ НА 100% ★ ГОТОВНОСТЬ TRL-4/5: 792/792 МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИНВАРИАНТА ВЕРИФИЦИРОВАНО
Команда: Whatrushki | Федеральный проект «Кадры для космоса»
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР
Отсканируйте камерой смартфона для живого тестирования прямо сейчас:
zahar713713-dot.github.io/Cosmo-Hackaton-2026
✓ 100% Zero-Backend (клиентский расчет) ✓ Адаптировано под мобильные устройства ✓ Ползунки, стресс-тест и экспорт Excel

## Slide 2
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТЗ
ФИЗИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ОТУ И 5 КАНАЛОВ СНАБЖЕНИЯ 2035–2040 ГГ.
⏱ 0:45 – 1:45
ОРБИТАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ УЗЕЛ (ОТУ)
• Вместимость баков: 70 тонн (база) → 120 тонн (после ZBO)
• Страховой буфер: 45 суток непрерывного спроса R_45d = ceil(D·45/365)
• Потери throughput: 4.5% (базовые) → 1.2% (ZBO-модернизация)
• Тариф на хранение: 0.72 млн у.е./т·год на средний остаток топлива
• Ключевой вызов: Спрос растет со 100 т (2035) до 390 т (2040) — в 3.9 раза! Без ZBO баки переполняются, а потери превышают лимит.
5 ТРАНСПОРТНЫХ КАНАЛОВ ПОСТАВКИ
• Канал A (Earth-Core): 190 т/год | Тариф 6.2 + 0.45 бронь | TOP 70% (85%) | Lead time 12 мес. Фундамент земного плеча.
• Канал B (Earth-Flex): 110 т/год | Тариф 8.9 + 0.15 бронь | TOP 0% | Lead time 4 мес. Оперативная балансировка.
• Канал C (Earth-New): 130 т/год | 90М опцион + 270М ввод | Тариф 7.1 + 0.30 | TOP 50% | Lead time 18-24 мес.
• Канал D (Lunar-ISRU): 120 т/год | CAPEX 1 250М (2037) | Тариф 3.0, нулевая бронь! | Старт с 2038 г. Лунный суверенитет.
• Канал E (Emergency): 80 т/год | Тариф 13.8 + 0.35 | Lead time 6 нед. Жесткий лимит ТЗ: не более 2 лет подряд.
НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВНЫЙ SLA
★ Критический спрос:
SLA ≥ 99.0% Пилотируемая лунная база и безопасность космонавтов.
★ Совокупный спрос:
SLA ≥ 97.0% Грузовые рейсы, геостационарные спутники, буксиры.
★ Лимит CAPEX 2037:
≤ 1 800.0 млн у.е. Первый этап финансирования.
★ Полный лимит CAPEX:
≤ 2 800.0 млн у.е. Совокупная программа 2040.
★ Потолок потерь:
≤ 2.0% при стрессе (ТЗ)

## Slide 3
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ NASA MILP
ЭКОНОМИЯ 11.81% (–1 096.8 МЛН У.Е. NPV) ПРОТИВ РЕГЛАМЕНТА
⏱ 1:45 – 3:00
ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ NPV (r=8%)
–11.81% (–1 096.76 млн)
8 188.52 млн у.е. против 9 285.28 млн регламента
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (LCC)
–1 384.48 млн у.е.
10 206.17 млн у.е. против 11 590.65 млн регламента
ШТРАФЫ TAKE-OR-PAY
0.00 млн у.е. (100% УСТРАНЕНЫ)
Синхронизация брони и отбора топлива
Показатель эффективности | Регламент ТЗ | NASA MILP (Наш выбор) | Дельта (Экономия) | Эффект / Статус
Приведенная стоимость затрат (NPV, r=8%) | 9 285.28 млн у.е. | 8 188.52 млн у.е. | –1 096.76 млн | Экономия 11.81%
Совокупные затраты жизненного цикла (LCC) | 11 590.65 млн у.е. | 10 206.17 млн у.е. | –1 384.48 млн | Экономия 11.94%
Затраты на закупку и бронирование КРТ | 9 735.65 млн у.е. | 8 411.17 млн у.е. | –1 324.48 млн | Оптимизация каналов
Штрафы за недобор Take-or-Pay | 342.10 млн у.е. | 0.00 млн у.е. | –342.10 млн | Ликвидированы 100%
Затраты на хранение топлива на ОТУ | 425.00 млн у.е. | 365.00 млн у.е. | –60.00 млн | Минимизация затоваривания
Средний уровень сервиса (SLA Total / Critical) | 97.4% / 100.0% | 97.8% / 100.0% | +0.4% / 0.0% | Нормативы перевыполнены

## Slide 4
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX) И СТРАТЕГИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТ-ПОРТФЕЛЬ И ЛУННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
⏱ 3:00 – 4:15
1. ZBO-МОДЕРНИЗАЦИЯ (ВВОД В 2036 Г.)
• Инвестиции CAPEX: 180.0 млн у.е. (в 2036 г.)
• Операционные OPEX: +12.0 млн у.е./год
• Снижение потерь: С 4.5% до 1.2% (экономия ~35 т КРТ/год)
• Расширение баков: С 70 т до 120 т (гарантия буфера 45 дней)
• Срок окупаемости: 2.3 года! Полная окупаемость уже в 2038 г.
• Значение для ТЗ: Единственный способ пройти стресс-тест ТЗ (потери ≤2.0%).
2. ДОБЫЧА LUNAR-ISRU (ВВОД В 2038 Г.)
• Инвестиции CAPEX: 1 250.0 млн у.е. (транш 2037 г.)
• Операционные OPEX: +70.0 млн у.е./год
• Себестоимость КРТ: 3.0 млн у.е./т (в 2.5–4.5 раза дешевле Земли!)
• Тариф бронирования: 0.0 млн у.е. (собственная инфраструктура)
• Доля лунного топлива: 28.4% к 2040 г. (120 т/год из 390 т)
• Стратегический эффект: Переход к ресурсному суверенитету и резкое падение зависимости от земных РН.
3. ОПЦИОН EARTH-NEW (КАНАЛ C)
• Стоимость опциона: 90.0 млн у.е. (2035 г.)
• Стоимость исполнения: 270.0 млн у.е. (Суммарно 360.0 млн)
• Решение оптимизатора: НЕ активировать в базовом сценарии
• Обоснование отказа: Lunar-ISRU дешевле (3.0 vs 7.1 млн/т). Активация Канала C избыточна и увеличивает LCC на +260 млн.
• Роль в программе: Резервный инструмент хеджирования (real option) при задержке развертывания Lunar-ISRU.
БЮДЖЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА И СОБЛЮДЕНИЕ ПОТОЛКОВ ТЗ:
✔ CAPEX до конца 2037 г.: 1 430.0 млн у.е. (Лимит ТЗ 1 800.0 млн | Запас надежности +370.0 млн) ✔ Совокупный CAPEX 2040 г.: 1 430.0 млн у.е. (Лимит ТЗ 2 800.0 млн | Запас +1 370.0 млн)

## Slide 5
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ПРОВЕРКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ: КРИТИЧЕСКИЙ SLA 100.00%
⏱ 4:15 – 5:30
ПАРАМЕТРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРЕСС-ТЕСТА
• Срыв земных поставок: –15% во все годы стресс-сценария
• Инфляция тарифов: +25% на все переменные тарифы
• Срыв отдачи ISRU: 2038: 55% мощности (66 т) 2039: 75% мощности (90 т)
• Рост директивного спроса: +15% во все годы планирования
• Условия прохождения ТЗ: 1) Покрытие критического спроса 2) Потери испарения ≤ 2.0% 3) Лимит Emergency ≤ 2 лет подряд
КРИТИЧЕСКИЙ SLA В СТРЕССЕ
100.00% (БЕЗ ДЕФИЦИТА)
Пилотируемые миссии защищены абсолютно
ПОТЕРИ THROUGHPUT ПРИ СТРЕССЕ
1.20% (НОРМАТИВ ТЗ ≤ 2.0%)
Строгое соответствие критерию 14 кейса
МАТРИЦА ХЕДЖИРОВАНИЯ И ИЗОЛЯЦИИ РИСКОВ
★ Технический срыв канала Earth-Core (–15%):
Хедж: Увеличенный склад 120 т ZBO + оперативная балансировка через гибкий Канал B (Earth-Flex) с lead time 4 мес.
★ Задержка ввода лунного завода Lunar-ISRU:
Хедж: Сохранение опциона Канала C (Earth-New), позволяющего развернуть 130 т/год мощности за 18–24 мес.
★ Риск переполнения баков и затоваривания:
Хедж: Математическая синхронизация бронирования и отбора (NASA MILP), устраняющая штрафы Take-or-Pay.
★ Геополитический шок и закрытие земных каналов:
Хедж: Достижение 28.4% автономности на лунном водороде и кислороде к 2040 г., масштабируемое до 50%+ к 2045 г.

## Slide 6
ЦИФРОВОЙ КОНТУР И ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОТОТИП УРОВНЯ TRL-4/5: СТЕК И ДЕМОНСТРАЦИЯ
⏱ 5:30 – 6:30
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК
• Математическое ядро: Python 3.12, SciPy/HiGHS MILP, Pydantic v2. Микросекундный расчет матбаланса.
• Надежность вычислений: 792/792 инварианта верифицировано unit-тестами. 0 нарушений закона сохранения массы.
• Интерфейс оператора: React 19, TypeScript, Tailwind v4, Recharts Composed/Dual-Axis.
• Zero-Backend Fallback: Автономное исполнение в браузере без серверов. 100% готовность к работе онлайн.
• Мобильная оптимизация: Touch-слайдеры, адаптивная сетка под смартфоны и планшеты.
ИНСТРУМЕНТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
✔ Мульти-ядерная оптимизация: Переключение NASA MILP, Минэнерго РФ и Minimax Robust на лету.
✔ Интерактивное планирование: Слайдеры отбора и бронирования с визуализацией порогов Take-or-Pay.
✔ Стресс-тестирование в 1 клик: Мгновенное моделирование отказов и сопоставление финансовых и объемных шкал.
✔ Экспорт отчетов в Excel: Генерация отчетов в формате XLSX со всеми годами и статьями затрат.
✔ Масштабирование (Критерий 20): Расширение горизонта до 2045 г. + подключение произвольного «Канала F».
ЖИВОЙ ДОСТУП И ССЫЛКИ
zahar713713-dot.github.io/Cosmo-Hackaton-2026
Репозиторий проекта: github.com/whatrushki/fuel-contur
Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы комиссии.